ИНВЕРТОРНЫЙ СВАРОЧНЫЙ ИСТОЧНИК

«Партнёр-203Р»

Паспорт

МАТУ.683154.056 ПС

г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Содержание

1.Виды опасных воздействий и меры предосторожности.	4

2.Назначение.	8

3.Технические характеристики.	9

4.Комплектность.	9

5.Устройство и принцип работы.	10

6.Рекомендации по эксплуатации.	12

7.Порядок работы.	12

8.Указания мер безопасности.	14

9.Техническое обслуживание и ремонт.	14

10.Правила транспортирования и хранения.	15

11. Гарантийные обязательства.	16

12.Свидетельство об упаковке.	18

13.Свидетельство о приёмке.	18

14.Сведения о цене и условиях приобретения.	19

15.Ремонт.	20

16.Свидельство о приёмке и гарантии после ремонта.	21

# Виды опасных воздействий и меры предосторожности.

ОПАСНО..

Эксплуатация источника и проведение работ  по техническому обслуживанию и ремонту могут представлять опасность для жизни и здоровья человека! Следует соблюдать меры предосторожности от следующих видов воздействий: электрическое и магнитное поле, удар электрическим током, излучение сварочной дуги, дыма, газов и искр от сварки.

Электрическое и магнитное поле

может быть опасно!

Электромагнитное поле, образованное протеканием электрического тока по проводникам, существует вокруг сварочных кабелей и источника.

Электромагнитные поля могут влиять на работу электронного стимулятора сердца. Воздействие электромагнитных полей на организм человека во время сварки, до конца не изучено и может негативно сказаться на его здоровье.

Для уменьшения воздействия электромагнитного поля при выполнении сварочных работ необходимо следовать следующим инструкциям:

- располагайте сварочный кабель и кабель заземления параллельно, как можно ближе друг к другу. Если возможно, свяжите их;

- не обматывайте сварочный кабель вокруг себя;

- никогда не стойте между сварочным кабелем и кабелем заземления. Соедините кабель заземления с изделием, как можно ближе к тому месту, где будет производиться сварка;

- не располагайте работающий источник в непосредственной близости от людей.

Удар электрическим током

смертельно опасен!

При включении источника сварочные цепи находятся под напряжением. Не прикасайтесь к ним голыми руками и другими частями тела. Будьте осторожны, если Ваша одежда влажная или мокрая. Для изоляции рук, рекомендуется надевать сухие перчатки без отверстий.

Изолируйте себя от сварочных цепей, используя сухую подкладку. Убедитесь, что изоляция достаточного размера, чтобы закрыть всю поверхность физического контакта с изделием и землей.

Если сварка производится в потенциально опасных условиях, таких как:  в местах с повышенной влажностью или (и) в мокрой одежде; на металлических конструкциях, металлических полах, решетках, лесах; в неудобном положении: сидя, на коленях или лежа; если существует высокий  риск неизбежного или случайного контакта с изделием или цепью заземления; в дополнение к обычным мерам предосторожности убедитесь, что Ваш сварочный источник имеет ограничение напряжения холостого хода ниже 42 В для постоянного напряжения.

Всегда проверяйте надежность соединения кабеля заземления со свариваемым изделием. Расстояние между присоединением кабеля и зоной сварки должно быть минимальным.

Обязательно заземляйте свариваемое изделие с помощь общего контура заземления.

Содержите в чистоте держатель электрода, зажим заземления, сварочный кабель и сам сварочный аппарат. В случае повреждения изоляции немедленно замените ее.

Не опускайте электрод в воду для охлаждения.

Никогда одновременно не прикасайтесь к различным частям, находящимся под электрическим потенциалом. Например: напряжение между держателями электродов, подсоединенных к различным сварочным аппаратам, может равняться сумме напряжений холостого хода обоих аппаратов.

При высотных работах, используйте ремни безопасности для страховки от падения при электрошоке.

Излучение сварочной дуги опасно!

Используйте защитную маску с соответствующим фильтром и накладками для защиты лица и глаз от искр и лучей сварочной дуги. Маска и линзы должны соответствовать требованиям  стандартов безопасности.

Используйте удобную одежду, изготовленную из негорючего материала, которая защитит вас при  сварке.

Для защиты окружающих Вас людей используйте непрозрачный и невоспламеняющийся экран. Предупредите окружающих, что нельзя смотреть на сварочную дугу и допускать попадания лучей от сварочной дуги и брызг металла на незащищенные участки кожи.

Дым и газы опасны для здоровья!

В процессе сварки выделяются дым, газы и пары, вредные для здоровья. Избегайте попадания дыма, газов и паров в дыхательные пути. В процессе сварки держите голову в стороне от дыма. Включайте вентиляцию на необходимую мощность и вытяжку непосредственно над сварочной дугой, так чтобы дым и газы не попадали в органы дыхания.

Если производится сварка электродами, требующими специальную вентиляцию, такими как:

- из нержавеющей стали;

- для наплавки твердых сплавов;

- из свинца, с содержанием кадмия;

- из других металлов, при сварке которыми выделяется высокотоксичный дым.

Держите механическую вытяжку как можно ближе к зоне сварки. В замкнутых пространствах или при проведении работ на открытом воздухе применяйте респиратор. Также будьте осторожны, при сварке оцинкованной стали.

Не производите сварку в местах, где присутствуют пары хлорированного углеводорода, являющиеся результатом операций обезжиривания, очистки, распыления. Высокая температура и излучение дуги могут вступить в реакцию с парами растворителя и образовать фосген, высокотоксичные газы, и другие вещества, опасные для здоровья.

Защитные газы, применяемые при дуговой сварке, могут вытеснять воздух и приводить к удушью. Всегда включайте вентиляцию на необходимую мощность, особенно в замкнутых пространствах для того, чтобы гарантировать, что воздух пригоден для дыхания и не опасен для здоровья человека.

Прочтите и усвойте инструкции производителя на оборудование, на расходные материалы, включая инструкции по безопасности, и следуйте мерам безопасности, принятым на вашем предприятии. Инструкции по безопасности предоставляются дистрибьюторами или производителями материалов и оборудования.

Искры от сварки могут быть причиной пожара или взрыва!

Переместите все легковоспламеняющиеся предметы  как можно дальше от зоны сварки. Если это невозможно, накройте их для предотвращения попадания сварочных искр. Помните, что искры и горячие газы от сварки могут проходить в смежные помещения сквозь небольшие трещины и отверстия. Не проводите сварку вблизи гидравлических линий. Всегда держите наготове огнетушитель.

Если рядом с местом проведения сварочных работ применяются сжатые газы, то для предотвращения опасных ситуаций требуются специальные меры безопасности. Обратитесь к инструкции  «Безопасность при сварке и резке» и инструкции по эксплуатации, используемого оборудования.

Во время перерыва или после завершения работ, удостоверьтесь, что сварочная цепь не касается ни изделия, ни земли. Случайный контакт может вызвать перегрев и стать причиной пожара.

Не нагревайте, не разрезайте, не производите сварочных работ с емкостями, баллонами  или канистрами пока не примете меры по устранению остатков легковоспламеняющихся или токсичных испарений. Емкости могут стать причиной взрыва, даже если были промыты.

Выпустите содержимое канистр или других емкостей, перед тем как нагреть, резать, производить сварочные работы с ними. Они могут взорваться.

В процессе дуговой сварки возникают искры и брызги. Рекомендуется носить свободную, без масляных пятен защитную одежду, кожаные перчатки, толстую рубашку, брюки без отворотов, высокие сапоги и головной убор.

Подсоединяйте сварочные кабели как можно ближе к изделию. Сварочные кабели, соединенные с арматурой здания или с другими металлическими объектами, находящимися далеко от места сварки могут привести к протеканию сварочного тока через тросы лебедок, подъемных механизмов или через другие токопроводящие цепи. Это может привести к возникновению пожара или перегреву подъемно-транспортных механизмов, кабелей и, как следствие, выходу их из строя

Силовое электрооборудование.

Перед выполнением каких-либо работ по обслуживанию электрического оборудования отключите его от питающей сети. Линия питания должна иметь видимый разрыв: разъединенная вилка, выключенный рубильник, снятая плавкая вставка.

Устанавливайте оборудование в соответствии с руководством по эксплуатации, рекомендациями производителя и существующими стандартами. Надежно заземлите оборудование в соответствии с существующими стандартами и рекомендациями производителя.

# Назначение.

Инверторный сварочный источник «Партнёр-203Р», именуемый в дальнейшем «источник» предназначен для ручной дуговой сварки на постоянном токе углеродистых и легированных сталей электродами с различными видами металлургического покрытия диаметром от 2,0 до 6,0 мм. Аппарат может быть использован для сварки неплавящимся электродом в среде защитного газа при контактном возбуждении дуги.

Источник имеет встроенный корректор коэффициента мощности (ККМ), который позволяет его использовать, как на промышленных предприятиях, так и в личном пользовании граждан в широком диапазоне питающей сети.

Аппарат предназначен для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от минус 25°С до +35°С и относительной влажности до 80% при температуре +20°С (вид климатического исполнения ТУ3 по ГОСТ15150-69).

Источник защищён от попадания внутрь предметов диаметром более 12,5 мм, а также от вертикально падающих капель воды (класс защиты IP 21 по ГОСТ 14254-80).

Рабочие условия эксплуатации:

- отсутствие воздействия агрессивных сред, разрушающих изоляцию и элементы конструкции источника;

- отсутствие ударных воздействий.

После транспортирования или хранения источника при температуре ниже нуля, до начала эксплуатации источник необходимо выдержать в течение двух-трех часов при температуре не ниже плюс 10°С.

# Технические характеристики.

Номинальный сварочный ток при температуре воздуха +25°С:

- при ПВ равном 60%, А				190

- при ПВ равном 100%, А				160

Пределы регулирования сварочного тока, А			10-190

Напряжение холостого хода, В				45±5

Напряжение питающей сети, В				135-265

Частота питающей сети, Гц					50-60

Номинальная мощность, потребляемая от сети, кВА		6

Коэффициент мощности, %, не менее				99

Коэффициент полезного действия, %, не менее		90

Степень защиты по ГОСТ 14254-80				IP21

Климатическое исполнение по ГОСТ15150-69			ТУ3

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм				165х315х440

Масса, кг 							12

Средний срок службы, лет					7

# Комплектность.

В комплект поставки входят:

- Источник для дуговой сварки			1

- Паспорт						1

- Кабельные силовые разъёмы (клицы)		2

Сварочные кабели поставляются предприятием изготовителем по отдельному заказу (вместо кабельных силовых разъёмов).

# Устройство и принцип работы.

Основой источника является высокочастотный полупроводниковый преобразователь с быстродействующей системой автоматического регулирования, поддерживающий заданные выходные параметры аппарата. Так же источник имеет корректор коэффициента мощности, позволяющий точно и стабильно поддерживать установленный ток сварки в большом интервале питающего напряжения согласно техническим характеристикам, а так же при сильных перепадах и просадках напряжения.

Источник выполнен в металлическом корпусе, состоящем из каркаса с передней и задней панелями и съемным кожухом. Сверху кожуха установлена ручка для переноски источника в процессе его эксплуатации.

Рисунок 1 – Внешний вид источника

На передней панели (рисунок 1) источника размещены следующие элементы:

1 - светодиодный индикатор сетевого напряжения «Сеть» – показывает наличие напряжения питания;

2 - светодиодный индикатор «перегрев» аппарата начинает светиться при перегреве сварочного аппарата;

3 - переключатель «Режим сварки» аппарата

4 - ручка плавной регулировки сварочного тока аппарата;

5 - ручка регулировки тока короткого замыкания;

6 - гнезда «+» и «–» для подключения сварочных кабелей;

7 - светодиодный индикатор «ННС» аппарата начинает светиться при понижении сетевого напряжения.

На задней панели аппарата расположен двухпозиционный выключатель сети «Сеть», болт заземления корпуса источника, сальник для подвода кабеля питания и информационная шильда (рисунок 2).

Рисунок 2 – информационная шильда

# Рекомендации по эксплуатации.

  - Перед включением источника в сеть необходимо надежно подсоединить корпус источника посредством болтового соединения, расположенного на задней панели, к контуру защитного заземления, а также заземлить свариваемое изделие.

  - Питание источника может осуществляться как от стационарной сети, так и от автономного источника питания, защищенными автоматическим выключателем или плавкими предохранителями. Мощность источника должна быть не менее 6 кВА.

  - Рекомендуемое сечение кабеля питания от распределительного устройства до сетевой вилки источника - 4 кв.мм. Токовая защита - 25 А.

  - Рекомендуемые сечения сварочных кабелей - 25 кв.мм.

  - При сварке на прямой полярности кабель с электродержателем подключить к «-» источника, на обратной к «+» разъёму источника.

# Порядок работы.

  - Заземлите корпус источника и свариваемое изделие.

  - Установите источник на рабочем месте таким образом, чтобы он был доступен для подключения кабелей и был обеспечен свободный забор и выход воздуха через вентиляционные жалюзи.

  - Подключите кабель питания источника к сети питания, соблюдая при этом требования п.п. 6.1-6.5.

  - Подключите кабель электродержателя и кабель с зажимом к выходным разъемам источника. Полярность подключения кабелей к разъемам «+» и «-» определяется с учетом марки свариваемых металлов и выбранных электродов.

  - Установите необходимый ток сварки ручкой “ТОК”, в зависимости от типа используемого электрода и вида сварки согласно таблицам 1 и 2.

Таблица 1 					Рекомендуемый ток сварки.

| Марка электрода | Диаметр, мм | Сварочный ток, А |
| --- | --- | --- |
|  |  | Нижнее | Вертикальное | Потолочное |
| АНО-4 | 3,0 | 100-140 | 90-110 | 100-120 |
|  | 4,0 | 170-210 | 140-150 | 150-170 |
| УОНИ-13/45 | 3,0 | 80-100 | 70-90 | 70-90 |
|  | 4,0 | 130-150 | 130-140 | 130-140 |
| УОНИ-13/55 | 3,0 | 80-100 | 70-90 | 70-90 |
|  | 4,0 | 130-160 | 130-140 | 130-140 |

Таблица 2 					Рекомендуемые режимы сварки.

| Сварочные слои | Вид покрытия | Диаметр электррода, мм | Полярность | Ток, А |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Корневой | Основной | 2,5 3,0\3,2 | Прямая/обратная | 70-90 80-120 |
| Корневой | Целлюлозный | 3,2 4,0 | Прямая/обратная | 100-120 130-160 |
| Подварочный | Основной | 3,0/3,2 4.0 | Обратная | 90-120 130-50 |
| Горячий проход | Целлюлозный | 4,0 | Обратная | 140-170 |
| Заполняющие | Основной | 3,0/3,2 4.0 | Обратная | 90-130 140-170 |
| Облицовочный | Основной | 3,0/3,2 4.0 | Обратная | 90-120 130-160 |

  - Включите электропитание источника, для чего установите выключатель на задней стенке корпуса источника в положение «ВКЛ.» и убедитесь в том, что индикатор «Сеть» на передней панели светится. При этом дожжен заработать вентилятор. Постоянное свечение индикатора сигнализирует о включении источника, его исправности и готовности источника к работе.

  - В случаях, когда напряжение сети станет ниже порога рабочего диапазона, согласно техническим характеристикам, источник выключается, обесточивает выходные разъёмы и светиться светодиод “ННС”. Когда напряжение повышается до уровня порога включения, источник автоматически возвращается в рабочее состояние.

  - В случаях перегрева источника срабатывает термозащита, при этом источник выключается (пропадает выходное напряжение и ток), на лицевой панели источника светится индикатор «Перегрев». В этом случае необходимо отсоединить электрод от свариваемой детали и подождать несколько минут (не выключая источник) до автоматического выключения индикатора «Перегрев». После чего можно продолжить прерванную работу.

  - В случаях возникновения аварийных ситуаций или превышения тока сварки сверх значения 220А на лицевой панели источника засветится индикатор «Авария». В этом случае необходимо выключить источник и затем включить его повторно. Если индикатор не засветиться, то работу можно продолжать, в противном случае в источнике имеется неисправность, подлежащая устранению ремонтом.

# Указания мер безопасности.

  - При эксплуатации источника необходимо соблюдать порядок его включения и выключения согласно настоящему паспорту.

Запрещается:

- работать без надежно заземленного корпуса аппарата;

- работать без заземления свариваемого изделия;

- работать с источником в особо сырых помещениях - при относительной влажности воздуха выше 80%;

- работать с источником под воздействием сильных атмосферных осадков;

- работать с источником в условиях воздействия токопроводящей пыли, во взрывоопасной среде, а также в агрессивной среде, разрушающей металлы и изоляцию;

- вскрывать источник при его ремонте и техническом обслуживании сразу после его выключения. Перед открытием источника необходимо выдержать интервал в три минуты после отключения от сети.

# Техническое обслуживание и ремонт.

## Общие указания.

Для обеспечения нормальной работы источника в течение всего срока его эксплуатации необходимо производить следующие виды технического обслуживания:

- внутреннюю чистку источника;

- визуальный осмотр источника.

## Порядок технического обслуживания.

    - Визуальный осмотр проводят каждый раз перед началом работы с источником. При этом проверяют состояние и крепление органов управления, гнезд подключения кабелей, отсутствие повреждений кабелей, вилок и держателей электродов. Обнаруженные неисправности устраняют либо самостоятельно, либо обращаясь на предприятие-изготовитель - в зависимости от их сложности.

    - Внутреннюю чистку источника проводят периодически с интервалом, зависящим от интенсивности эксплуатации источника. При ежедневной эксплуатации источника в течении 8 часов чистку проводят не реже 1 раза в 3 месяца, при меньшей интенсивности эксплуатации период чистки пропорционально увеличивается. Для чистки источника снимают верхнюю и боковые крышки корпуса и продувают внутренний объем источника сухим сжатым воздухом до полного удаления пыли с элементов конструкции источника.

    - Перед выполнением каких-либо работ по обслуживанию и ремонту источника, отключить его от питающей сети и выдержать три минуты в выключенном состоянии. Линия питания должна иметь видимый разрыв.

## Возможные неисправности и методы их устранения

Источник не работает (сетевой выключатель включен, светодиодные индикаторы не горят).

- проверить сетевое напряжение;

- проверить сетевой кабель, сетевую вилку и правильность подключения сетевого кабеля к сети;

- снять верхнюю и боковые крышки и проверить отсутствие визуальных повреждений, загрязнений и замыканий внутри источника;

- проверить сетевой выключатель, при необходимости заменить.

# Правила транспортирования и хранения.

  - Источник может транспортироваться в упаковке предприятия-изготовителя в вагонах железнодорожного транспорта и авиатранспорте на неограниченное расстояние.

  - Источник должен храниться в помещениях с температурой от +5°С до +25°С, относительной влажностью воздуха до 80% при отсутствии в воздухе агрессивных примесей, вызывающих коррозию.

# Гарантийные обязательства.

  - Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие   источника      «Партнёр-203Р» заводской номер №_____________________ техническим условиям ТУ 3441-016-11155651-08 при соблюдении потребителем правил его эксплуатации, хранения и транспортирования.

  - Гарантийный срок эксплуатации источника 12 месяцев со дня продажи.

  - В случае возникновения неисправности источника в течение гарантийного срока эксплуатации он ремонтируется бесплатно предприятием-изготовителем. Источник направляется в гарантийный ремонт с обязательным приложением паспорта по заявке, включающей признаки неисправности.

  - Основанием для отказа в гарантийном обслуживании является:

- разборка-сборка источника неквалифицированными лицами;

- нарушение целостности конструкции, повреждение корпуса и органов управления;

- эксплуатация в условиях, не предусмотренных эксплуатационной документацией;

- утрата и ненадлежащее заполнение данного паспорта.

  - Основанием для отказа в ремонте является:

- истечение срока эксплуатации;

- механические, тепловые и химические повреждения конструкции источника не подлежащие ремонту;

- не санкционированная предприятием изготовителем замена и изменение деталей и узлов источника;

  - Источник может быть отремонтирован за счет его владельца.

  - Ремонт источника производится по адресам:

- г. Санкт-Петербург, 195220, ул. Гжатская, дом 27, ООО «НПП «ФЕБ», тел. (812)534-86-69, (812)545-41-82;

- г. Москва, 111524, ул. Электродная, д.12, офис 404, тел. (495)306-39-73;

- г. Нижний Новгород, 603140, пр. Ленина, д.21, тел. (8312)45-37-04;

- г. Ростов-на-Дону, 346818, Ростовская обл., Мясниковский р-н, 1-й км автодороги Ростов-Новошахтинск, участок 4/3, тел. (863)203-777-5;

- г. Рязань, 390023, проезд Яблочкова, 5, стр. 26,  тел. (4912)95-03-06, 	(4912)95-03-31.

Заполняется продающей организацией:

МП

____________________________________________	_____________________________________________

личная подпись				расшифровка подписи

____________________________________________

год, месяц, число

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право на введение изменений в электрическую схему и конструкцию источника, связанных с обновлением элементной базы и применением новых технических решений.

# Свидетельство об упаковке.

ПАРТНЁР-203Р №_______________________	МАТУ.683154.056ПС

Упакован_____________________________________________________________

согласно требованиям, предусмотренным в действующей конструкторской документации.

Начальник ОТК

МП

____________________________________________	_____________________________________________

личная подпись				расшифровка подписи

____________________________________________

год, месяц, число

# Свидетельство о приёмке.

ПАРТНЁР-203Р №_______________________	МАТУ.683154.056ПС

Изготовлен и принят в соответствии с обязательным требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП

____________________________________________	_____________________________________________

личная подпись				расшифровка подписи

____________________________________________

год, месяц, число

# Сведения о цене и условиях приобретения.

ПАРТНЁР-203Р №_______________________	МАТУ.683154.056ПС

Продан ____________________________________________________________

наименование продавца

________________________счет № ___________________от ___.__________.200__г.

Дата продажи: ___.__________.200__г. По цене: ______________________________.

Работоспособность и комплектность источника проверены. Источник поставлен на гарантийное обслуживание

МП

____________________________________________	_____________________________________________

личная подпись				расшифровка подписи

____________________________________________

год, месяц, число

# Ремонт.

Краткие записи о произведенном ремонте:

ПАРТНЁР-203Р №_______________________	МАТУ.683154.056ПС

____________________________________________________________________

предприятие, дата

Причина поступления в ремонт:________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Сведения о произведенном ремонте:_____________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

# Свидельство о приёмке и гарантии после ремонта.

ПАРТНЁР-203Р №________________________	МАТУ.683154.056ПС

___________________	_______________________	______________________

вид ремонта		наименование предприятия		вид документа

принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Ресурс до очередного ремонта______________________________________________

_______________________________ в течении  срока службы __________ лет (года),

в том числе срок хранения _________________________________________________

условия хранения, лет (года)

Исполнитель ремонта гарантирует соответствие изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

МП

____________________________________________	_____________________________________________

личная подпись				расшифровка подписи

____________________________________________

год, месяц, число